## Slide 2
先找每个旋转关节的轴，如左边的橘黄色虚线所示。
1
2
3
4
5
6

## Slide 3
定义z轴，其中在关节轴i上。
1
2
3
4
5
6

## Slide 4
接下来通过相关规则，来确定x轴位置。首先来看标准dh中， 的值可以任意选取。这里为了方便，取 ，方向为其叉乘方向。

## Slide 5
找？看z0和z1的关系

## Slide 6
找？看z1和z2的关系

## Slide 7
找？看z2和z3的关系

## Slide 8
找？看z3和z4的关系

## Slide 9
找？看z4和z5的关系

## Slide 10
为工具坐标系，其应该与 ，在本题中重合，这里不再画出。

## Slide 11
我们来看dh参数：
Theta_1: 表示0坐标系绕z0转动的角度。
d_1: 表示0坐标系沿着z0移动的距离。这里是0
a_1: 表示z0和z1的距离。这里是0.
Alpha_1: z0相对于x1转到z1旋转的角度。这里是-pi/2.

## Slide 12
我们来看dh参数：
Theta_2: 表示1坐标系绕z1转动的角度。
d_2: 表示1坐标系沿着z1移动的距离。这里是0
a_2: 表示z1和z2的距离。这里是两个旋转轴的距离。
Alpha_2: z1相对于x2转到z2旋转的角度。这里是0

## Slide 13
我们来看dh参数：
Theta_3: 表示2坐标系绕z2转动的角度。
d_3: 表示2坐标系沿着z2移动的距离。这里不是0.
a_3: 表示z2和z3的距离。这里是公垂线的长度。
Alpha_3: z2相对于x3转到z3旋转的角度。这里是-pi/2

## Slide 14
我们来看dh参数：
Theta_4: 表示3坐标系绕z3转动的角度。
d_4: 表示3坐标系沿着z3移动的距离。这里不是0.
a_4: 表示z3和z4的距离。这里0,因为相交。
Alpha_4: z3相对于x4转到z4旋转的角度。这里是-pi/2

## Slide 15
我们来看dh参数：
Theta_5: 表示4坐标系绕z4转动的角度。
d_5: 表示4坐标系沿着z4移动的距离。这里是0.
a_5: 表示z4和z5的距离。这里0,因为共线。
Alpha_5: z4相对于x5转到z5旋转的角度。这里是-pi/2

## Slide 16
我们来看dh参数：
Theta_6: 表示5坐标系绕z5转动的角度。
d_6: 表示5坐标系沿着z5移动的距离。这里是0.
a_6: 表示z5和z6的距离。这里0,因为重合。
Alpha_6: z5相对于x6转到z6旋转的角度。这里是0.

## Slide 17
来看第二题。
1
2
3
4
5
6
末端三个轴的交点

## Slide 18
1
2
3
4
Theta_3: 表示2坐标系绕z2转动的角度。
d_3: 表示2坐标系沿着z2移动的距离。这里不是0，和之前一样
a_3: 表示z2和z3的距离。这里是多少呢？
Alpha_3: z2相对于x3转到z3旋转的角度。这里是-pi/2